## Slide 1: Programování
Komponenty formulářových aplikací II

## Slide 2: Komponenty WFA
Formulářové aplikace využívají koncepce OOP
Každá komponenta (objekt) je definována:
  Vlastnostmi (atributy)
  Metodami
  Událostmi
Události jsou vyvolané uživatelem – např. kliknutí na tlačítko
Událost je reprezentována jako obslužná metoda přijímající dva parametry
  Object sender – poskytuje odkaz na komponentu, se kterou pracujeme
  EventArgs e – předává specifické vlastnosti pro obslužní metodu
Tyto události můžeme vygenerovat pomocí učinění této akce nebo z panelu vlastností a událostí

## Slide 3: Základní komponenty WFA
Název komponenty | Základní vlastnosti | Základní události
Formulářové okno | Name, Text | Load
Tlačítko | Name, Text, Enabled | Click
TextBox | Name, Text | TextChange
CheckBox | Name, Text, Checked | CheckedChanged
RadioButton | Name, Text, Checked | CheckedChanged
GroupBox | Name, Text | -
Label (štítek) | Name, Text | Click
Panel | Name | Paint

## Slide 4: Základní komponenty WFA
Základní událost se generuje dvojklikem na komponentu

## Slide 5: Pojmenování komponent v kódu
Vlastnost Name každé komponenty obsahuje název, kterým na komponentu odkazujeme
Pro pojmenování doporučuji zachovat zkratkovitě název komponenty a její funkci
Příklady:
  Tlačítko uložit: button1 -> BtnUloz
  Vstupní okno pro načtení věku: textBox1 -> ZxtVek
  Štítek pro označení vstupního pole: label1 -> LblVstup
Stejně jako ostatní vlastnosti lze i pojmenování v kódu změnit – nutno využít integrovanou funkci přejmenování

## Slide 6: Vlastnosti komponent
Vlastnosti komponent = atributy objektu (komponenta je rovněž objekt)
Vlastnosti jsou zpřístupněné stejným způsobem jako například vlastnosti Lenght nebo Count
Opět musíme dávat pozor na datové typy
Vstupy a výstupy jsou stejně jako v konzolových aplikacích řetězce – string
  Pokud zobrazujeme číslo, lze počítat s automatickou konverzí na string
CheckBox, RadioButton – vlastnosti zaškrtnutí jsou bool
Ostatní vlastnosti komponent – velikost, pozice, písmo, … jsou v panelu napravo dole
Vlastnosti formuláře neuvozujeme názvem, voláme pouze vlastnost

## Slide 7: Události komponent
Základní události se generují dvojklikem na komponentu
Ostatní události komponenty lze nalézt v na stejném místě jako vlastnosti pod tlačítkem blesku
Události jsou vyvolané akcí uživatele
Vyvoláním události se vykoná veškerý kód obsažený v obslužné funkci

## Slide 8: Přehled dalších často používaných komponent
HScrollBar a VScrollBar – slouží k posouvání ve vertikálním a horizontálním směru
dateTimePicker – výběr data z kalendáře
progressBar – ukazatel postupu
comboBox – výběr položky ze seznamu
numericUpDown – komponenta umožňující zvolit číslo (šipky se změnou čísla)
menuStrip – menu aplikace
Timer – časovač/spouštěč (vhodný pro tvorbu animací)
ListBox – vytvoření seznamu položek

## Slide 9: MessageBox
Komponenta, kterou nelze vytvořit v Designeru
Slouží jako popup okno
V základní podobě se jedná o malé okno s OK tlačítkem
Zobrazení vyvoláme pomocí funkce Show()
Dle vstupních parametrů funkce Show() vytváříme podobu okna
Minimálně je nutné uvést text k zobrazení